LIER KOMMUNE -

FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR

GRAVDALBERGET Bb1 SØR

Dato: 20161125

Dato for siste revisjon av bestemmelsene:	dd. måned åååå.

1. FORMÅLET MED PLANEN

§ 1-1. Planens formål

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg herunder kjørevei, område for lek samt renovasjonsanlegg.

§ 1-2. Planens avgrensning

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Plan ID 504-908-22-04

2. FELLESBESTEMMELSER

§ 2-1. Plankrav og andre planer

Det skal utarbeides utomhusplan for områdene innenfor reguleringsplanens plangrense i tråd med kommuneplanens bestemmelse § 2-7.

§ 2-2. Rekkefølgekrav

- Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor BB1-3 skal nødvendige støyskjermingstiltak være etablert.

- Før det gis brukstillatelse for første bolig innenfor BB1-3 skal lekeplass iht. kommunal standard være opparbeidet. Dersom ferdigstillelse av bebyggelse i vinterhalvåret skal lekeplasser ferdigstilles senest påfølgende uke 28.

- Før det kan gis brukstillatelse for første bygg innenfor BB1-3 skal det foreligge midlertidig brukstillatelse for SKV og SVG.

- Før det gis brukstillatelse til første bolig skal fartsreduserende tiltak i Gravdalberget være etablert.

§ 2-3. Før tillatelse til tiltak

- Før det gis tillatelse til tiltak, skal det dokumenteres at det er foretatt grunnundersøkelser og at det er tilfredsstillende geotekniske forhold i området. Aktuelle løsninger skal være godkjent av geoteknisk fagpersonell.

- Utomhusplanen skal være godkjent senest samtidig med at igangsettingstillatelse gis. Arbeidene skal være gjennomført senest innen ett år etter at brukstillatelse er gitt.

- Ved søknad om igangsettingstillatelse skal nødvendige støyskjermings plassering og høyder dokumenters.

§ 2-4. Definisjoner på boligtyper i denne planen

- Rekkehus: Bygning med tre eller flere selvstendige boenheter bygd i en sammenhengende rekke med vertikalt skille (felles skillevegg) mellom de enkelte boenhetene. Hver bolig har egen inngang.

- Tomannsbolig: Frittliggende bygning beregnet for to husstander, med to tilnærmet like store og likeverdige boenheter. Tilsvarende kan begrepene tre- eller ﬁremannsboliger benyttes.

§ 2-5. Utforming

- Byggegrense for offentlige VA-ledninger er 4 meter.

§ 2-6. Parkering

- For boligbebyggelsen innenfor BB1-3 skal det avsettes og opparbeides to biloppstillingsplasser pr. boenhet, hvorav én skal kunne bebygges med garasje/carport.

§ 2-7. Tekniske anlegg

- Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler.

§ 2-8. Vei, vann og avløp

- Ved bygging av vei og legging av ledninger, skal fjellskjæringer så langt som mulig unngås.

- Fyllinger skal såes til og beplantes eller steinsettes.

§ 2-9. Håndtering av overflatevann

- Det skal innenfor planområdet etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer.

- Håndtering av overflatevann skal fremgå av utomhusplanen.

§ 2-10. Støy

- Boenheter skal ha støynivå som ikke overstiger anbefalingene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012, tabell 3.

- Boliger i felt B1-3 skal ha tilgang til uteoppholdsarealer der støynivået skal være mindre enn Lden=55 dBA.

- Boliger i felt B1-3 skal ha tilgang til lekeplass der støynivået skal være mindre enn Lden=55 dBA.

- For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), kap. 4, legges til grunn.

§ 2-11. Geoteknikk

I forbindelse med bygging av området B1-3, skal anbefalinger og tiltak i Geoteknisk rapport: Geoteknisk vurdering utarbeidet av Multiconsult, datert 21. januar 2010, gjennomføres og følges opp.

§ 2-12. Universell utforming

- Prinsippene for universell utforming skal søkes ivaretatt ved planlegging av fellesarealer og trafikkanlegg mv.

- Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollenutslipp.

§ 2-13. Kulturminner

Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 8.2.

3. REGULERINGSFORMÅL

§ 3-1. Boligbebyggelse (BB1-3)

- Området BB1-3 kan bebygges med rekkehus, tomannsboliger, 4-mannsboliger med 4 målbare boligplan.

- Boligene skal utformes slik at alle boligenheter har direkte kontakt med terreng.

- Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 30 %.

- Krav til egnet uteoppholdsareal er 80m2 pr. boenhet hvorav 10m2 kan være på balkong/takterrasse.

- Gesimshøyde/mønehøyde skal ikke overskride 10 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

- Innenfor formålet tillates det etablert renovasjonsanlegg i tråd med renovasjonsselskapets retningslinjer.

- Innenfor formålet tillates det etablert energianlegg/transformator iht. gjeldende regelverk.

- Innenfor formålet kan interne veier og parkering tillates etablert utenfor byggegrense mot vei.

- I skrånende terreng brattere enn 1:5 skal det bygges med kjeller/underetasje.

- Adkomst til tomtene som vist med pil på plankartet er veiledende. Antall adkomster og fra hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst, er bindende. Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. og at sikt er ivaretatt. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel er 6 meter.

- Innenfor formålet skal det opparbeides felles privat lekeplass for B1-3 i tråd med kommuneplanens bestemmelser § 2-5 Krav til lekeplasser. Lekeplassens plassering og utforming skal fremgå av utomhusplanen. Lekeplassens størrelse skal være minimum 250m2.

- Ved oppføring av nye bygg skal det legges til rette for bruk av vannbåren varme.

§ 3-3.  Kjørevei (f_SKV)

- Kjørevei SKV1 er felles privat for BB1-3.

- Nye gatelysarmaturer skal være i tråd med kommunens standard, og utformet som grønnlakkerte stolper med buet avslutning mot hengende lysarmatur.

§ 3-4.  Annen veggrunn - grøntareal (SVG)

- Annen veggrunn – grøntareal er felles privat for boliger innenfor BB1-3.

- Det tillates opparbeidet renovasjonsanlegg innenfor formålet.

4. HENSYNSSONER

§ 4-1. Støysone

- Rød sone - H210_1

Innenfor H210_1 tillates det ikke oppført boliger eller at det regnes som uteoppholdsareal.

Innenfor støysonen tillates det opparbeiding av vendehammer, parkeringsplasser og gjesteparkeringsplasser.

Dersom støyfaglig utredning kan dokumentere endringer i støypåvirkning slik at  i sonen er innenfor gitte grenseverdier kan byggeforbudet oppheves med en mindre endring av reguleringsplanen.

- Gul sone H220_1

Støynivå for ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdier gitt i støyretningslinjen T-1442/2012.